## Slide 1: STAGE INVERNALI 2014
PERIODO : 10 Febbraio-22 Maggio
SEZIONE: Fisica ambientale servizio fisica sanitaria e medicina del lavoro
ARGOMENTO: Misure di radioattività e radioprotezione
Tutors : G.Carinci - M.Chiti

## Slide 2: INDICE
Atomo
Radiazioni, radioattività, radioprotezione
Decadimento
Raggi x, α, β, γ
Effetti
Sorgenti
Strumenti ( Geiger…)
Cenni teorici
Elaborazione
Analisi dati + grafici
Schermature + distanze
Leggi / unità di misura
Spessore
Schermatura

## Slide 3: ATOMO
Ogni atomo è così composto: protoni, elettroni e neutroni, iniziando dal più esterno:
Elettrone: massa quasi nulla, possiede una
carica negativa e ruota attorno al nucleo dell’atomo. Protone: molto piu pesante dell’elettrone, possiede una carica positiva ed è situato nel nucleo.
Neutrone: molto piu pesante dell’elettrone, non ha carica ed è situato nel nucleo.
La massa dell’atomo è data praticamente solo dal nucleo, negli atomi stabili le cariche negative eguagliano le cariche positive rendendo l’atomo neutro.

## Slide 4: RADIOATTIVITÀ
Per radioattività si intende la proprietà dei nuclei di alcuni atomi, poco stabili, (radio, uranio, attinio, torio, etc.) di disintegrarsi spontaneamente emettendo radiazioni ionizzanti particolarmente intense e trasformandosi in nuclei di altri atomi solitamente più stabili.

## Slide 5: RADIAZIONI

## Slide 6: EFFETTI BIOLOGICI DELLE RADIAZIONI
A livello microscopico, le radiazioni ionizzanti depositano energia che eccita e ionizza le molecole.
Il tessuto biologico è composto in gran parte di acqua. La ionizzazione dell’acqua produce RADICALI LIBERI, ed in particolare:
H* OH*
e-
I radicali liberi, all’interno della cellula, danneggiano le BIOMOLECOLE (come il DNA) che ne governano la funzionalità.

## Slide 7: DECADIMENTO α
Il decadimento alfa avviene principalmente per atomi con una massa atomica non indifferente; esso prevede la creazione di una particella α, ovvero di un nucleo di He4 con carica positiva (+2)

## Slide 8
Il decadimento beta può avvenire in due modi:
- neutrone che diventa protone, quindi viene ceduto un positrone (antimateria) e un neutrino (materia):
decadimento .
- Un protone che diventa un neutrone, quindi viene ceduto un elettrone (materia) e un antineutrino (antimateria):
decadimento .
DECADIMENTO
β

## Slide 9
I raggi γ sono una forma di radiazione elettromagnetica, prodotta dal cosiddetto decadimento gamma o da processi nucleari consistenti, che portano all’emissione di fotoni ad alta energia. I raggi γ sono più penetranti della radiazione particellare prodotta dalle altre forme di decadimento, a causa della minor tendenza ad interagire con la materia essendo essi fotoni, ma meno ionizzanti.
DECADIMENTO
γ

## Slide 10
I raggi X sono una parte della radiazione elettromagnetica ionizzante, estremamente penetrante e caratterizzata da una lunghezza d'onda maggiore di quella della luce.
RAGGI X

## Slide 11
UNITÀ DI MISURA
- Una radiazione viene identificata dal suo tipo (alfa, beta, gamma, neutroni) e dalla sua energia.
L’energia delle radiazioni si misura in eV (multipli e sottomultipli).
1 eV = energia acquisita da un elettrone quando viene accelerato
da una d.d.p. di 1 V
Gli effetti delle radiazioni sono dovuti alla cessione della
loro energia (direttamente o indirettamente) alla materia attraversata.
Il danno subito dai tessuti biologici è relazionabile all’energia
assorbita per unità di massa, chiamata DOSE.
u.d.m. Gray; 1 Gy = 1 J/kg
L'ATTIVITÀ, invece, rappresenta il numero di disintegrazioni
effettuate dall'atomo nell'unità di tempo.
u.d.m. Becquerel ; 1 Bq = 1 disintegrazione al secondo

## Slide 12
Sapendo che il decadimento di un atomo non segue un andamento lineare, ma segue un andamento esponenziale, dobbiamo definire il tempo di dimezzamento.
Il tempo di dimezzamento è il tempo necessario affinchè vi sia una riduzione dei nuclei radioattivi pari alla metà dei nuclei radioattivi di partenza.
TEMPO DI DIMEZZAMENTO

## Slide 13
Siccome i diversi tipi di decadimento hanno caratteristiche diverse (peso, pericolosità, energia e invasività) abbiamo introdotto lo spessore di dimezzamento. Ovvero lo spessore necessario di un materiale ben preciso per poter schermare il 50% delle radiazioni prodotte da una sorgente radioattiva.
SPESSORE DI DIMEZZAMENTO

## Slide 14: STRUMENTI
Irraggiatore TEMA im6: contiene sorgenti radioattive di diverso tipo (Americio 241- matr. 5784 LX; Cobalto60- matr. 0848 HA; Cobalto60- matr. 1717 HD; Cesio137 matr. 3061 GN; Cesio137- matr. 6337 GH), le cui emissioni vengono indirizzate verso un banco ottico, collegato ad una console di comando da remoto, con strumentazione laser per l’allineamento ed una telecamera.
Contatore GM-10 Black Cat Systems: è uno strumento che misura radiazioni di tipo ionizzante, in particolare le radiazioni provenienti da decadimenti di tipo Alfa, Beta e Gamma. Il cuore del contatore è costituito da un tubo contenente un gas a bassa pressione. Lungo l'asse del tubo è teso un filo metallico, isolato dal tubo stesso. Tra il filo e il tubo si stabilisce una differenza di potenziale di circa 1 000 V, attraverso una resistenza di valore dell'ordine del miliardo di ohm. Collegato tramite porta USB ad un PowerBook G4 (MAC): è il sistema di acquisizione dati, supportato dal software RAD OX (più conosciuto col nome di Geiger Müller)‏.

## Slide 16: SORGENTI
Americio 241
Cobalto 60
Cesio 137

## Slide 17: Sorgente 1- americio 241 matricola 5784 lx

## Slide 18: Americio 241
Grafico in funzione della distanza

## Slide 19: Sorgente 3 - Cobalto 60 matricola 1717hd

## Slide 20: Cobalto 60
Grafico in funzione della distanza

## Slide 21: Sorgente 5 – Cesio 137 matricola 6337gh

## Slide 22: Cesio 137
Grafico in funzione della distanza

## Slide 23: Il grafico mostra l’efficienza del contatore in funzione dell’energia dei fotoni incidenti

## Slide 24
Tabella schermatura piombo
–sorgente 1

## Slide 25: Tabella schermatura piombo –sorgente 3

## Slide 26: Tabella schermatura piombo –sorgente 5

## Slide 27: Effetto della schermatura di piombo sulle sorgenti

## Slide 28: Tabella schermatura polietilene –sorgente 1

## Slide 29: Tabella schermatura polietilene –sorgente 3

## Slide 30: Tabella schermatura polietilene –sorgente 5

## Slide 31: Effetto della schermatura di polietilene sulle sorgenti
Il polietilene, essendo meno denso del piombo, ha un potere schermante inferiore

## Slide 32: Effetto della schermatura di rame -sorgente 1

## Slide 33: Effetto della schermatura di rame -sorgente 3

## Slide 34: Effetto della schermatura di rame -sorgente 5

## Slide 35: Effetto della schermatura di rame sulle sorgenti
Il rame, essendo meno denso del piombo, ha un potere schermante inferiore

## Slide 36: Effetto delle schermature sulla sorgente 1

## Slide 37: Effetto delle schermature sulla sorgente 3

## Slide 38: Effetto delle schermature sulla sorgente 5

## Slide 39
ECCO I FISICI…

## Slide 40
RINGRAZIAMENTI
Direttore Lab. Nazionale Frascati
S.I.S.
Tutors